## Slide 1: T2 — Análisis exploratorio y plan algorítmico
Predicción de la Vida a Fatiga de Elementos de Acero
Problema: regresión supervisada de log10(Nf)
Datos experimentales abiertos de acero A37JC (equivalente a S235)

## Slide 2: 1. ¿Qué falla evaluamos?
Fatiga de alto ciclo bajo carga cíclica de amplitud constante.
Variable objetivo: número de ciclos hasta la falla Nf.
No se mezclan en esta T2 pandeo, fluencia o fractura estática como objetivos del modelo.

## Slide 3: 2. Datos y limpieza
41 observaciones de falla reproducidas de las Tablas A1 y A2.
0 valores nulos y 0 duplicados en el subconjunto.
Run-outs: observaciones censuradas a 10^7 ciclos; no se convierten artificialmente en fallas.
Variables: σa, frecuencia, dirección y Nf.

## Slide 4: 3. Análisis exploratorio
σa: 224.86–311.15 MPa.
Nf: 36,145–7,292,489 ciclos.
Pearson σa vs log10(Nf): -0.898.
La relación negativa es consistente con el comportamiento S-N.

## Slide 5: 4. Plan algorítmico
Modelo base: Ridge Regression.
Modelo no lineal 1: Random Forest Regressor.
Modelo no lineal 2: Gradient Boosting Regressor.
Red neuronal: se reserva para una base de datos mucho mayor.

## Slide 6: 5. Métricas y siguiente etapa
MAE, RMSE y R².
Validación con datos no utilizados en el entrenamiento y validación cruzada.
Comparar desempeño y revisar error en log10(Nf) y en ciclos.
Siguiente etapa: entrenamiento, ajuste y comparación de modelos.